FICHE TECHNIQUE « THE BAND »

Contact groupe / promo : Gilles : 09 72 72 72 72  wearetheband@wanadoo.fr

Contacts technicien son : Michel : 06 72 27 72 27   michel.dupont@gmail.com

La sonorisation sera de qualité professionnelle. Toute équivalence sur les micros et le matériel est possible. Ceci est une fiche technique optimum. Pour tout renseignement concernant des adaptations, veuillez contacter le technicien son. Merci de nous envoyer par retour les horaires de balance, de set et de repas.

| VOIX | INSTRUMENT | MIC / LINE | INSERT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kick | B91 Shure | CG 1 |
| 2 | Snare Top | Sm 57 Shure | CG 2 |
| 3 | Snare Bottom | SM 57 |  |
| 4 | Hh | Sm 81 Shure |  |
| 5 | Tom 1 | B98 Shure |  |
| 6 | Tom 2 | B98 |  |
| 7 | Tom Bass | B98 |  |
| 8 | OH jardin | Sm 81 |  |
| 9 | OH cour | Sm 81 |  |
| 10 | Bass | DI active | C1 |
| 11 | Bass | Md 421 sennheiser |  |
| 12 | GTR cour ( acc ) | DI active |  |
| 13 | GTR jardin | Sm 57 |  |
| 14 | GTR jardin ( vox) | E 609 sennheiser |  |
| 15 | Voix bass | Sm 58 | C2 |
| 16 | Voix lead | Sm 58 | C3 |
| 17 | Ret PCM L |  |  |
| 18 | Ret PCM R |  |  |
| 19 | Ret SPX1 L |  |  |
| 20 | Ret SPX1 R |  |  |
| 21 | Ret SPX2 L |  |  |
| 22 | Ret SPX2 R |  |  |
| 23 | CD L |  |  |
| 24 | CD R |  |  |
| 25 | Micro d’ordre | SM 58 |  |

Façade :								Patch :

- Console 32/8/2 avec EQ paramétrique.

- Départs façade sur EQ 2 X 31, (pas de Yamaha)

- 1 reverb PCM 70 ou équivalent sur AUX 6

- 2 SPX 990 ou équivalent sur AUX 7,8

- 2 compresseurs gate, Drawner 241

- 4 compresseurs, Drawner, DBX etc…

- 1 lecteur de CD

- 1 micro d’ordre

- Branchement (en jack) d’un  mini-disc en lecture.

Retour :

# Nexo PS15 ou équivalent

- 5 réseaux avec EQ 2 X 31

- AUX 1 : Batterie

## AUX 2 : Basse GTR jardin

- AUX 3 : Lead

- AUX 4 : GTR cour

- AUX 5 : Key

    - 5 secteurs 230 V.

Espace scénique :

      - Scène 8m/6m/1,5m

      - 1 praticable batterie 2m/2m/0,4m (moquetté)

Légende plan de scène :

Wedge et n° du circuit.

- Nombre de prises de  courant.

(	 Emplacement des chants.

#### Plan de scène

### JARDIN 	 COUR

Catering : Vous accueillez une équipe de 06 personnes (04 musiciens et 02 techniciens ).

- En loge : 02 Btles de coca - 08 Btles d’eau - 01 Btle de vin –Quelques friandises sucrées/salées et gâteaux secs - 05 serviettes pour la scène.

- Le soir : 07 repas chauds pour le dîner (entrée - plat - fromage - dessert) : pas de régime particulier. Merci d’adapter l’horaire à celui du set et de prévoir un lieu calme et chauffé.

1/1 Edition du vendredi 1er Janvier 2011 > WWW.le-mediator.net

# Text boxes

DRUM

GTR

MARSHALL

GTR

VOX

Bass

1

2

3

4

4

1

2

1	               1						  1

2       	 	        (	1    (

2

amp

3